Тема: Машиноведение. Швейная машина с ручным и ножным приводами. Ручной. Привод. Ножной привод. Практическая работа. Упражнения на швейной машине с ручным и ножным приводом.

Цели: 1. Ознакомить учащихся с устройством швейной машины с ручным и ножным приводами, с правилами безопасности и с правилами работы на швейной машине.

2. научить подготавливать швейную машину к работе, заправлять нитки

Вырабатывать навыки точности и аккуратности, развивать координацию движения рук, исполнительские умения.

3. Приучать к самостоятельности при подготовке машины к работе

Оборудование: учебник, рабочая тетрадь, швейная машина с ручным и ножным приводами, таблица «Устройство швейной машины с ножным приводом», «Устройство швейной машины с ручным приводом», «Устройство ручного привода», «Устройство ножного привода», «Устройство иглы», инструкционные карты, нитки, ткань.

План:

I. Организационный момент.

II. Повторение пройденного материала в виде игры «Аукцион»

III. Изучение нового материала:

- Беседа

- Объяснение нового материала

IV. Практическая работа

V. Анализ урока

VI. Домашнее задание.

Учебники: В.Д. Симоненко. Технология. 5 класс. – М., 2003. – С.34-47

В.Н. Чернякова. Технология. 5 класс. – М., 2004. – С.21-31.

А.К. Бешенков. Технология. 6 класс. – М., 1989. – С. 155-157.

В.Д. Симоненко. Технология. 6 класс. – М.,2003. – С. 25-33.

Ход  урока

I. Организационный момент

1.Подготовка дежурными рабочих мест для изучения швейной машины и ее заправки.

2.Подготовка учащихся к занятию

3.Сообщение темы и целей урока

II. Повторение тем по материаловедению и ручным работам. «Игра-аукцион»

Учитель сообщает о том, что повторение будет проводиться в форме аукциона, выясняет, что такое аукцион.  Аукцион – лат. слово –«возрастание». Публичная продажа имущества, при которой покупателем становится тот, кто предложит за продаваемое наивысшую ценную.                                                                                                                                       Аукционеры – участники аукциона.  Аукционист – тот, кто ведет аукцион.

Правило аукциона

- Для того чтобы купить вещь необходимо дать полную характеристику изделия и ответить на вопросы

- Участники аукциона поднимают руку, если хотят отвечать, ведущий дает слово первому из поднявших руку

- Ведущий после каждого ответа считает до трех, сопровождая счет ударами молотка.

- Если после счета «3» и удара гонга, нового ответа не последует, изделие считаем проданным.

Итак, начинаем игру

Лот 1. Продается платочек.

- Назовите  волокнистый состав, вид переплетения, свойство ткани и уход за изделием (температура глажения, стирка, чистка).

- Как определить лицевую и изнаночную стороны ткани?

- Как определить нити основы и утка.

Ответ: Х/Б, полотняного переплетения; Х/Б ткани обладают значительной прочностью, легкостью, мягкостью. Они красивы, удобны в  носке, создают ощущение тепла, легко впитывают влагу и быстро высыхают, хорошо пропускают воздух, легко стираются.  Обладают малой осыпаемостью нитей. Ткани из чистого хлопка характеризуется высокой сминаемостью, но легко разглаживаются. При стирке садятся(давая усадку по нити основы).таким образом Х/Б ткани обладают хорошими гигиеническими свойствами.

Поэтому  из таких тканей изготавливают постельное и нательное белье, полотенца, платочки, платья, фартуки и т.д.

Лицевую сторону ткани можно определить пот следующим признакам:

- На лицевой стороне ткани с гладкой поверхностью – поверхность блестящая;

- На лицевой стороне ткани печатный рисунок более яркий, чем на изнаночной;

- Лицевая сторона ворсовой ткани – с длинным ворсом, а изнаночная сторона гладкая или с коротким ворсом;

- На лицевой стороне ткани рисунок переплетения более четкий.

Нити основы и утка Х/Б ткани определяют по кромке, по растяжимости по звуку. Нить основы в ткани располагается вдоль кромки, звук звонкий, растягивается меньше.

Если после удара гонга нового ответа не следует, платочек считается проданным.

Лот 2. Продается ткань.

Назовите волокнистый состав и свойство ткани.

Ответ: шерстяная ткань.

Шерстяные ткани красивы и прочны. Они отличаются высокими теплозащитными свойствами и износостойкостью, мало сминаются. Эти ткани легко поддаются влажно – тепловой обработка. Но они обладают большой пылеёмкостью – изделия из них  нужно часто чистить.

Шерсть следует стирать при температуре  40…45°C с использованием стирального порошка. Гладят ткани из шерсти при  температуре  150…200°C через влажную Х/Б или льняную ткань (проутюжильник). Шерсть чистят с применением ацетона, нашатырного спирта, бензина.

-Ткань  продана.

Лот 3. «Волшебный мешочек».

- Чтобы узнать, что находится в волшебном мешочке, нужно отгадать загадку.

Весь мир наряжает, сама голая гуляет.

Ныряла, ныряла и хвостик потеряла.

Ответ: игла с ниткой; игла.

- Назовите термины ручных работ?

(наметывание, заметывание, выметывание, обметывание, срезов, пришивание, сметывание). 5 кл. приметывание, копирование.

Что называется сметыванием?приметыванием?наметыванием?обметыванием?

Ответ:1.  Временное ниточное соединение двух деталей примерно равные по величине.

2.Приметывание – это временное ниточное соединение мелких деталей с крупными

3.Наметывание – это временное ниточное соединение 2-х деталей, наложенных одна на другую.

4.Обметывание – это ниточное закрепление среза детали или прорези для предохранения от осыпания.

5.Пришивание – это прикрепление одной детали к другой стежками постоянного назначения

--«Волшебный мешочек» продан. Аукцион окончен.

III. Беседы.

Подготовка к изучению новой темы.

Вопросы для беседы:

- Для чего предназначена швейная машина?

- Какие швейные машины вы знаете?

- Почему на швейной машине работать лучше, чем вручную?

- Какая швейная машине  есть у вас дома?

- Кто из вас умеет шить на швейной машине?

IV. Объяснение  нового материала

- Ознакомить учащихся с техникой безопасности и санитарно-гигиеническими требованиями при работе на швейной машине.

- Ознакомить учащихся с историей развития швейной промышленности(сообщения учащихся)

- Объяснение учителя

1.Швейная машине и ее назначение

Бытовые швейные машины разнообразны по своей конструкции, техническим  возможностям и внешнему виду. Но их устройство, наладка и правила эксплуатации имеют много общего. Они предназначены для стачивания тканей, выполнения декоративных строчек, а также для вышивания и штопки. Швейная машина может приводится в движение с помощью различных приводов: с ручным, ножным и электрическим. В последнее время чаще выпускают  бытовые швейные машины с электрическим.

Основные преимущества шитья на швейной машине – большая производительность труда и хорошее качество строчки. Швейная машина выполняет работу в 50 раз быстрее, чем это можно сделать вручную.

Сравните образцы соединение ткани ручным и машинными стежками: частоту и ровность стежков, на прочность машинного шва.

2.Устройсво швейной машины

Для ознакомления с устройством швейной машины учащихся (по 4 человека) надо посадить за машины. Используется плакат, швейная машина, рабочая тетрадь. Учитель показывает отдельные  части и детали машины и кратко объясняет их назначение. Учащиеся находят названные детали на швейных машинах, за которыми они сидят и решают задания №39 на стр.54.в тетради.

Первая деталь – рукав. Это деталь полая, внутри нее находится главный вал машины. Рукав – стойкой опирается на металлическую деталь – платформу. На правом конце рукава расположен ручной привод. С помощью ручного привода приводится в движение маховое колесо. Оно заставляет двигаться главный вал, который в свою очередь приводит в движение все рабочие органы машины.(Учитель приводит в движение маховое колесо, предлагает сделать то же самое и обращает внимание на движение  игловодителя с иглой, нитепритягивателя, двигателя ткани, челнока).

Вставить приводной рычаг в гнездо закрепив его стопором, а также ставить машину на рабочий или холостой ход с помощью фрикционного винта.

Устройство ручного привода (5 кл.)

Устройство ножного привода (6 кл.)

V. Практическая работа

5 класс

- Упражнение 1.

Заправка верхней нити (инстр.карта).

- Упражнение  2.

Заправка нижней нити (инстр.карта).

Физкультминутка

- Упражнение 3

Равномерное вращение махового колеса (инстр.карта).

- Упражнение 4.

Выполнение различных строчек (инстр.карта).

6 класс

- Упражнение 1.

Равномерное покачивание педали ножного привода. (инстр.карта).

- Упражнение 2

Выполнение различных строчек (без ниток и с ниткой) (инстр.карта).

VI. Анализ урока

Проанализировать урок, сделать необходимые замечания, совместно с учащимися сделать вывод, выставить оценки.

VII. Домашнее задание

5 класс. Стр 107-122 изучить.

6 класс. § 28 изучить.